初始设置示例说明

示例一：来源NAT接入

| 设备配置 | 外网IP | 内网IP | 设备网关IP | 管理员主机IP | 运行方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂设置 | 10.10.10.10 | 192.168.10.1 | 10.10.10.1 | 192.168.10.2 | 纯路由 |
| 现拟设置 | 202.112.0.32 | 192.168.0.1 | 202.112.0.126 | 192.168.0.2 | 来源NAT |

表一 来源NAT接入示例的设置对比表

来源NAT接入示例WEB管理界面填写：

1. 外网网络设置(WAN)

方式：静态

IP地址及掩码：202.112.0.32/255.255.255.128

网关地址： 202.112.0.126

2. 内网网络设置(LAN)

方式：静态

IP地址及掩码：192.168.0.1/255.255.255.0

管理主机：192.168.0.2

…

3. 路由流控设置

运行方式：来源NAT

…

来源NAT接入示例视频演示URL：
http://www.trustcomputing.com.cn/help/cn/system/quickset/quickset_snat_demo.html

示例二：透明网桥接入

| 设备配置 | 外网IP | 内网IP | 设备网关IP | 管理员主机IP | 运行方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂设置 | 10.10.10.10 | 192.168.10.1 | 10.10.10.1 | 192.168.10.2 | 纯路由 |
| 现拟设置 | <空> | 192.168.0.253 | 192.168.0.1 | 192.168.0.2 | 透明网桥 |

表二 透明网桥接入示例的设置对比表

透明网桥接入示例WEB管理界面填写：

1. 外网网络设置(WAN)

方式：静态

IP地址及掩码：<空>/<空>

网关地址： <空>

2. 内网网络设置(LAN)

方式：静态

IP地址及掩码：192.168.0.253/255.255.255.0

网关地址：192.168.0.1

管理主机：192.168.0.2

…

3. 路由流控设置

运行方式：透明网桥

…

透明网桥接入示例视频演示URL：
http://www.trustcomputing.com.cn/help/cn/system/quickset/quickset_bridge_demo.html

注意：

1）本网关设备的WEB管理界面的地址是https://LAN_IP:8443。管理员PC必须事先在“TCP/IP属性”对话框中添加新的“管理员主机IP”，否则将无法登陆新的WEB管理界面。

2）外网网卡的方式有静态、DHCP、PPPoE三种，内网网卡的方式只有静态一种。

3）如果在使用一段时间后改变“DNS&URL库”的选项，需要在PC客户端清理已浏览网站的缓存才能使策略生效，具体操作步骤是：先关闭浏览器, 接着清除操作系统的DNS缓存(DOS窗口下执行ipconfig/flushdns命令), 再重启浏览器、删除浏览器的临时文件, 再打开网页浏览。新上线的PC客户端不需要清理缓存。

# Text boxes

图二 透明网桥接入示例的网络拓扑图

本网关设备

管理员主机

边界网关

IP：192.168.0.2
默认网关IP： 192.168.0.253或                192.168.0.1

内网（LAN） IP：192.168.0.253
网关IP： 192.168.0.1

外网（WAN） IP：<空>

IP：192.168.0.1

管理员主机

ISP路由器

IP：192.168.0.2
默认网关IP： 192.168.0.1

内网（LAN） IP：192.168.0.1

外网（WAN） IP：202.112.0.32
网关IP： 202.112.0.126

IP：202.112.0.126

本网关设备

图一 来源NAT接入示例的网络拓扑图

内网

内网

至ISP路由器

运行方式：
透明网桥

运行方式：
来源NAT